ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Методические указания по лабораторной работе

Б И О Г А З О В Ы Е    У С Т А Н О В К И

(для студентов ЗИФ НИСПО)

Составили: доцент Богданович П.Ф.,

лаборант Заневский В.В.

Рассмотрено и утверждено на

заседании кафедры

«____» _____________ 2006 г.

Протокол №___

ГРОДНО, 2006 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:      Ознакомиться с особенностями построения и

функционирования биогазовой установки (БГУ) при

переработке стоков животноводческих предприятий.

ОБОРУДОВАНИЕ:  1. ЭВМ, математическая модель БГУ.

Плакат «Биогазовая установка «Биогаз 301».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Биогаз - это смесь газов, получаемых при анаэробном сбраживании отходов животноводческих ферм, включающая: метан(СН4) - 50...80%; углекислый газ (СО2) - 20...50%; сероводород (Н2S);водород (Н2) и другие компоненты.

Технология получения биогаза сложна и требует соответствующего оборудования. Различают три режима анаэробного процесса в зависимости от температуры и времени брожения:

психрофильный - до 200С (30-40 суток);

мезофильный - 30-400С (10-20суток);

термофильный - 50...600С (3-8 суток)

Побочный продукт сбраживания - остаточный шлам или ил (остаток) - прекрасное, экологически чистое органическое удобрение.

Упрощённая схема БГУ приведена на рис 1.

Сборник исходного сырья обеспечивает накопление сырья и его предварительную подготовку - доведение влажности, физического и химического состава до требуемых значений.

Теплообменник позволяет утилизировать теплоту остатка, уходящего из метантенка. Сырьё поступает в метантенк уже подогретым. Коэффициент использования тепла теплообменника  может иметь значения в пределах 0,2...0,7.

Метантенк - это биореактор, герметичная ёмкость, заполненная на 80...85% сбраживаемым субстратом. Обязательным условием брожения является перемешивание субстрата и постоянный отвод биогаза. Температурный режим должен поддерживаться с точностью до + 10С, иначе эффективность процесса ухудшается.

Метантенки выполняют различной формы - цилиндрической, прямоугольной, сферической и др. Цилиндрические - более технологичны в изготовлении, сферические - менее материалоёмкие и имеют меньшие теплопотери ( наибольшее отношение объём поверхность).Материал для стенок - металл, пластмасса, бетон. Для теплоизоляции используют минеральную вату, пенобетон, пенополиуретан и др.

Газгольдер служит для накопления и хранения биогаза и представляет собой герметичную ёмкость соответствующих размеров. Газгольдеры могут быть рассчитаны для низкого давления (до 1 мПа) и высокого давления (от единиц до десятков мегапаскалей).

Котельная необходима для подогрева субстрата в метантенке и представляет собой газовую котельную, использующую вырабатываемый биогаз. Коэффициент полезного действия водогрейных котлов может быть в пределах 85...95%.

В зависимости от содержания органического вещества из 1 м3  исходного сырья можно получить 5...15 м3 газа. В расчётах принимают, что из 1 кг органического вещества образуется 0,3...0,6 м3 биогаза. При этом в газ превращается 25 - 40% органического вещества.

Энергосодержание 1 м3 газа составляет 22...26 МДж, что эквивалентно энергосодержанию 0,5 кг дизельного топлива, 1 кг каменного угля, 0,7 м3 природного газа.

Кроме возможности получения энергоносителя, способ анаэробного сбраживания имеет и другое важное преимущество - он лучше отвечает требованиям охраны окружающей среды. Если в аэробных условиях обезвреживания животноводческих стоков происходит не менее чем за 6 месяцев (или компостирование, естественная аэрация и др.), то в анаэробных условиях за 3...8 или 10...30 суток, в зависимости от режима метангенерации. БГУ занимают незначительную площадь по сравнению с навозохранилищами и накопителями стоков животноводческих комплексов. Кроме того, традиционные сооружения являются источниками вредных газов и запахов, местом скопления грызунов и насекомых. В БГУ переработка осуществляется в закрытых сооружениях, а продукт сбраживания - остаток, имеет нейтральный запах, не привлекающий насекомых.

Остаток может быть разделён на жидкую и твёрдую фракции. Жидкая может быть использована для орошения - как жидкое удобрение или для технических нужд, например - для смыва навоза. Твёрдая фракция обычно используется в качестве высококачественного, экологически чистого, органического удобрения или для получения кормовых добавок. Азот, фосфор и калий в сброженном навозе находятся в легкоусвояемой растениями форме. При этом удобрительная ценность стоков после анаэробной переработки не снижается.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БГУ

Оценку основных технических и технологических параметров БГУ удобно проводить путём моделирования. В качестве простой математической модели, учитывающей ряд конструктивных параметров БГУ, режим работы и внешние факторы  подходит модель, описываемая тремя математическими выражениями:

где:  VБГ  - суточный (полезный) выход биогаза, м3 ;

Vост - суточный выход сброженного остатка, м3 ;

(ост - относительная влажность сброженного остатка, %;

VС   - суточный объём загрузки исходного сырья;

V0   - удельный выход биогаза с 1 кг сухого вещества исходного сырья,

м3/к;

(с = влажность исходного сырья, %;

Выбирается в зависимости от вида сырья:

навоз КРС      ... 0,2 м3 /кг;

навоз свиней  ... 0,4 м3 /кг;

помёт птицы  ... 0,6 м3 /кг.

n

А =  (  (          )   - коэффициент, учитывающий функциональную

к=1                   зависимость выхода биогаза от режима метангенерации

и количества суток сбраживания сырья n. Параметр  а -

характерное время брожения для : термофильного режима

равно 5 суток, мезофильного режима - 15 суток.

Определять А следует из рис.2 . При этом время

сбраживания - количество суток n однозначно связано с

объёмом метантенка - VМ и суточным объёмом загрузки

исходного сырья, как

n = 0,8 VМ / VС , сут                      (4)

n

Рис. 2. Зависимость функции  А =  (  (           ) от количества суток брожения n

к=1

для различных значений параметра а.

КТ            - коэффициент использования тепла теплообменника;

(t = tр - tС - разность температур для исходного сырья на входе метантенка, 0С

tр              - температура брожения (рабочая температура в метантенке), 0С

tС              - температура исходного сырья, 0С

(tср = tр - tв - температурный напор для теплоизоляции метантенка, 0С

tв                - температура наружного воздуха , 0С

Nиз             - удельные теплопотери через изоляцию метантенка, Вт/(м2 0С).

Определяется из табл.1

SМ               - площадь поверхности метантенка, м2.

При известном объёме метантенка заданной формы (сферической или цилиндрической), связанной с n и VС соотношением (4) по табл.2 определяется значение SМ.

В выражениях (1), (2), (3) учтено, что относительная влажность исходного сырья равна 90% (наибольшее оптимальное значение), к.п.д. котла - водонагревателя - 90%.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

К исследованию процессов анаэробной переработки стоков животноводческих предприятий следует приступать после ознакомления с основными теоретическими положениями (п.3) и описанием математической модели БГУ (п.4). При этом необходимо хорошо уяснить назначение основных элементов БГУ (рис.1).

Согласно варианту (см. табл.1), указанному преподавателем, рассчитать на ЭВМ количество биогаза , сброженного остатка и его влажность, получаемого на БГУ. При этом обосновать и задать основные параметры установки и режим её работы исходя из следующих соображений.

Суточный выход навоза VС = m ( Gсут (, м3

где: m     - поголовье животных (птицы);

Gсут - суточный выход навоза (помёта), кг (табл.2);

- удельная масса навоза (помёта), кг/м3.

Для расчётов принимаем ( (1000 кг/м3. Тогда суточный объём загрузки метантенка.

VС = 1000-1 ( m ( Gсут ,м3

Удельный выход биогаза с 1 кг сухого вещества, исходного сырья принимаем:

V = 0,2 м3/кг  - для навоза КРС;

V = 0,4 м3/кг  - для навоза свиней;

V = 0,6 м3/кг  - для помёта птицы.

Температура tС ,tр и tв задаётся согласно варианту индивидуального задания (табл.1).

Коэффициент А, а также объём метантенка VМ и площадь поверхности метантенка  SМ для упрощения задачи следует выбрать исходя из того, что число суток анаэробного сбраживания стоков при термофильном режиме (t = 55 0С) n = 6, а при мезофильном (t = 40 0С) n = 15. Тогда:

для мезофильного режима

А ( 0,68 ;  VМ ( 18 VС , м3

для термофильного режима

А ( 0,75 ; VМ ( 7 VС, м3

Площадь поверхности метантенка SМ определяется по табл. 3. При этом геометрия метантенка - сферический или цилиндрический, согласуется с преподавателем.

Удельные теплопотери Nиз через изоляцию метантенка находим, по таблице 4 при задании толщине (, м теплоизоляции и известной удельной теплопроводсности изоляции (, Вт /(м(К). Сведения о теплопроводности некоторых материалов приведены ниже.

Вид теплоизоляции                                                (, Вт /(м ( К)

Газо- и пенобетон                                                               0,41

Минеральная вата                                                               0,07

Пенополиуретан                                                                  0,041

Гравий керамзитовый                                                         0,14

Выбор ( и вида изоляционного материала уточнить у преподавателя.

Для теплообменника КТ выбирают в пределах от 0,2 до 0,5.

Подготовить последовательно все числовые значения входных данных для модели БГУ, ввести их в ЭВМ в такой же последовательности.

VС , м3 ;  V0, м3/кг;  tС ,0С;  tр , 0С;  tВ , 0С;   SМ , м2 ;  А ;  КТ, Nиз.

Вывести на печать полученные результаты, проанализировать их и сделать выводы по работе.

Таблица 1

Варианты индивидуальных заданий

| Номер варианта | Вид и количество животных | Температура, 0С |
| --- | --- | --- |
| сырьё, tС | рабочая, tР | воздуха, tВ |

1.

2.

3.

4.

КРС, 1000

--//--

--//--

--//--

5

15

5

15

40

40

55

55

-10

+15

-10

+15

5.

6.

7.

8.

Свиньи, 1000

--//--

--//--

--//--

5

15

5

15

40

40

55

55

-10

+15

-10

+15

9.

10.

11.

12.

Куры, 100000

--//--

--//--

--//--

5

15

5

15

40

40

55

55

-10

+15

-10

+15

13.

14.

15.

КРС, 5000

Свиньи, 24000

Куры, 500000

10

10

10

55

55

55

+5

+5

+5

Таблица 2.

Суточный выход навоза (помёта) на одно животное (птицу)

с приведенной влажностью 90%

Вид животного

Выход навоза

(помёта), кг /сутки

КРС на откорме (12...18 месяцев)

Свиньи на откорме

Куры-несушки

28...36

8...10

0,150...0,190

Таблица 3.

Значения объёма и площади поверхности метантенков сферической

и цилиндрической формы (для цилиндра h = 2R)

| Радиус R, | Сферический | Цилиндрический |
| --- | --- | --- |
| М | (, м3 | (, м2 | (, м3 | (, м2 |

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

0,52

4,19

14,13

33,5

65,.4

113

180

268

381

523

697

904

1150

1436

1766

2144

2571

3052

3589

4187

3,14

12,56

28,3

50,3

78,5

113

154

201

255

314

380

453

531

616

707

804

908

1018

1134

1256

0,78

6,28

21,2

50,2

98,1

170

269

402

572

785

1045

1356

1725

2154

2649

3215

3857

4578

5384

6280

4,7

18,84

42,4

75,4

117,8

170

231

302

382

471

570

679

796

924

1060

1206

1361

1526

1700

1884

Таблица 4

Значение коэффициента (из = ((( + (/()-1, Вт/(м2К)

Толщина изоляции

Удельная теплопроводность изоляции

| (, Вт /(м(К) |
| --- |
| ( | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,4 | 0,5 |

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2,09

1,23

0,87

0,68

0,55

0,47

0,40

0,36

0,32

0,29

0,24

0,21

0,18

0,16

0,15

0,12

0,099

0,085

0,074

0,066

0,059

2,90

1,83

1,34

1,06

0,87

0,74

0,65

0,57

0,51

0,47

0,39

0,34

0,30

0,27

0,24

0,19

0,16

0,14

0,12

0,11

0,096

3,47

2,32

1,74

1,40

1,16

1,00

0,87

0,78

0,70

0,64

0,54

0,47

0,41

0,37

0,33

0,27

0,23

0,19

0,17

0,15

0,14

4,08

2,90

2,25

1,83

1,55

1,34

1,18

1,06

0,96

0,87

0,74

0,65

0,57

0,51

0,47

0,38

0,32

0,27

0,24

0,21

0,19

4,72

3,59

2,90

2,43

2,09

1,83

1,63

1,47

1,34

1,23

1,06

0,93

0,83

0,74

0,68

0,55

0,47

0,40

0,36

0,32

0,29

5,13

4,08

3,39

3,0

2,53

2,25

2,02

1,83

1,68

1,55

1,34

1,18

1,05

0,96

0,87

0,72

0,61

0,53

0,47

0,42

0,37

5,61

4,72

4,08

3,59

3,21

3,0

2,64

2,43

2,25

2,09

1,83

1,63

1,47

1,34

1,23

1,02

0,87

0,76

0,68

0,62

0,56

5,88

5,13

4,56

4,08

3,7

3,39

3,13

3,0

2,7

2,53

2,25

2,02

1,83

1,68

1,55

1,30

1,12

0,98

0,87

0,79

0,72

6,06

5,41

4,88

4,44

4,08

3,77

3,51

3,28

3,08

3,0

2,6

2,35

2,15

1,98

1,83

1,55

1,34

1,18

1,06

0,95

0,87

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт должен содержать:

Схему БГУ с описанием основных её элементов.

Краткое описание математической модели БГУ.

Исходные данные для исследования БГУ, полученные согласно заданному варианту индивидуального задания.

Результаты моделирования на ЭВМ.

Анализ результатов и выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Каково назначение БГУ?

Какой элемент БГУ является основным?

Какая рабочая температура при мезофильном режиме?

Назначение газгольдера в БГУ?

Назначение водогрейного котла в БГУ?

Для чего нужен в БГУ теплообменник?

Какая рабочая температура при термофильном режиме?

Какая оптимальная влажность исходного сырья?

Назовите основные компоненты биогаза?

Как изменяется удобрительная ценность навоза, переработанного в БГУ?

ЛИТЕРАТУРА

Яковчик Н.С. и др. Энергоресурсосбережение в животноводстве. - Барановичи, 1998.

Основы энергосбережения. Курс лекций - Мн.: «Тэхналогiя», 1999.

Карташов Л.П. Механизация и электрификация животноводства - М.: Агропромиздат, 1987, с. 252-253.

# Text boxes

биогаз

2

Навозные

стоки

4

3

1

5

остаток

Рис. 1 Схема БГУ

1 - сборник исходного сырья; 2 - теплообменник;

3 - метантенк; 4 - газгольдер; 5 - котельная.

VБГ = VС V0 ( A (1-(с/100) 103 - 4,2 (10-3 (104 VС (1-KТ ) ( (t + Nиз SМ (tср ( м3  (1)

Vост = VС (1 - 0,115 A (V0 ), м3                                                          (2)

(ост = 90 VС / Vост , %                                                                    (3)

1

а +к

1

а +к