ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра механизации и

электрификации животноводства

ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторной работы

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО

РЕЖИМА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(для студентов ЗИФ, ЭКФ)

Составили: доцент Маслов И.Я.,

доцент Богданович П.Ф.

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры М и ЭЖ

« 1 »  марта 2007 г.

Протокол №4

ГРОДНО 2007 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить тепловой режим, оборудование и принцип

автоматизации регулирования микроклимата животновод-

ческого помещения.

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Совокупность факторов, обуславливающих тепловую обстановку в животноводческом здании, называют тепловым режимом помещения.

Ограждающие конструкции защищают помещение от непосредственного воздействия атмосферы. Через них происходит потеря теплоты в зимнее время и перегрев помещения в летний период года. Зимой поверхности помещения являются охлаждающими, а летом могут быть нагревающими. Нейтральные поверхности в стационарных условиях не нагревают и не охлаждают помещения. Примером нейтральных, с точки зрения теплообмена, поверхностей являются поверхности перегородок между помещениями, температура внутри которых одинакова.

В процессе жизнедеятельности животных и птицы на фермах в воздух помещения поступают теплота, влага и вредные газы. Биохимические процессы в подстилке, навозе и помёте, также влияют на тепловой и влажностный режимы помещения. От животных теплота передаётся внутренним поверхностям ограждения как излучением, так и конвекцией.

Условия теплообмена на внутренней поверхности сельскохозяйственных производственных помещений существенно отличается от этих же условий в жилых зданиях. Так, в животноводческих помещениях  интенсивность лучистого потока к внутренним поверхностям, а также количество выделяемой влаги значительно больше, чем в жилых зданиях.

Воздух в животноводческом помещении непрерывно движется. Движение воздуха может быть как свободным, так и принудительным. К первому случаю относится естественная , ко второму - принудительная вентиляция помещения.

Через ограждающие конструкции теплота передаётся теплопроводностью. В реальных условиях температура наружного воздуха меняется в течение суток или в пределах отдельных сезонов. Непрерывно изменяются интенсивность солнечной радиации, скорость и направление ветра. В зависимости от времени суток или года температура воздуха в помещении может быть различной. Все это обуславливает нестационарный теплообмен через ограждения.

Тепловой режим здания формируется в зависимости от метеорологических параметров наружного воздуха, под воздействием систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Он устанавливается в результате процессов тепло-, влаго- и воздухообмена, происходящих как внутри помещения, так и через наружные строительные ограждения.

Схема формирования теплового режима животноводческого помещения представлена на рис. 1.

Рис. 1 Схема теплового режима:

Lуд, Qуд ,Wуд  - количество воздуха, теплоты и влаги, удаляемое из помещения системой вентиляции; Lпр ,Qпр ,Wпр - количество воздуха, теплоты и влаги, подаваемое в помещение системой вентиляции;                           и         - теплопотери через  перекрытие, стены, окна и пол;                 ,       ,

Qж ,Wж - тепло- и влаговыделения животными; Qисп и Wисп - количество теплоты и влаги в процессе испарения с открытых водных и смоченных поверхностей;

и         -теплопоступления от солнечной радиации через окна и перекрытие;

и         -количество воздуха, поступающего или удаляемого через окна.

Из этой схемы видно, что энергетическое состояние воздушной среды в животноводческом помещении характеризуется взаимодействием в основном трёх систем: энергетического обмена в организме животных; тепло- и влагообменных процессов, происходящих на ограждающих конструкциях (покрытиях, стенах, окнах, полах); энергетических процессов, характеризующихся действием отопительно-вентиляционных систем.

Каждая их этих систем имеет свои закономерности в образовании и распространении составляющих тепло- и влагообменных процессов в животноводческом помещении.

Из рис. 1 можно заключить, что воздух, теплота и влага удаляется из помещения, (Lуд ,Qуд ,Wуд), а также подаётся в помещение (Lпр ,Qпр ,Wпр) системой вентиляции. Существуют теплопотери через перекрытия, стены, окна, пол (Q потп

Q потст , Q поток , Q потпл  ). Имеются тепло- влаговыделения животными в помещение (Qж ,Wж). Теплота и влага выделяется в помещение в процессе испарения с открытых водных и смоченных поверхностей (Qисп ,Wисп). Существуют теплопоступления от солнечной радиации через окна и перекрытия (Q с.рок, Q с.рп).

Какое-то количество воздуха поступает или удаляется через окна (Lокпр, Lокуд).

Из сказанного выше можно заключить, что тепловой режим  животноводческого помещения формирует микроклимат ограниченного пространства, на которое взаимодействуют много факторов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ

При длительном содержании животных и птицы в помещении в условиях ограниченности движения и их большой концентрации, создание оптимального микроклимата приобретает первостепенное значение для сохранности и высокой продуктивности животных и птицы при меньших затратах корма на единицу произведенной продукции. Исследованиями установлен, что продуктивность животных определяется на 20...25% природными качествами, на 40-45% - условиями кормления и на 30-35% - условиями содержания.

Поэтому существуют отраслевые нормы технологического проектирования (ОНТП), которые регламентируют основные параметры микроклимата. По этим параметрам рассчитывают системы вентиляции и отопления.

Систему отопления применяют в тех случаях, когда тепловыделений от животных предостаточно для концентрации теплопотерь, через ограждающие конструкции, а также для нагрева приточного воздуха, инфильтрующего воздуха и для испарения влаги со смоченной и открытой водной поверхности. Как правило, применяют воздушное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией.

Для отопления и вентиляции помещения предусматривают как отдельное оборудование (теплогенераторы, калориферы, вентиляторы и др.), так и комплектное тепловентиляционное оборудование.

Выпускается следующее комплектное оборудование: приточно-вытяжная установки ПВУ и отопительно-вентиляционные агрегаты (тепловентиляторы) серии ТВ, «Климат-2», «Климат-3», «Климат-4». Каждый комплект «Климат» выпускается в трёх модификациях и девяти типоразмерах. Для инфракрасного обогрева применяют установки ИКУФ-1, ИКУФ-1М, ОРИ-1, ЛУЧ и другие.

Для обогрева полов используют железобетонные панели, резиновые коврики, которые выпускаются отечественной промышленностью.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Автоматическое  регулирование отопительно-вентиляционного оборудования способствует экономии теплоты и электрической энергии до 30%.

Основными параметрами, подлежащими регулированию, являются температура, влажность и расход воздуха. В холодный период года поддержание требуемого значения температуры производится в основном путём регулирования тепловой мощности, а в переходный и тёплый периоды - за счёт изменения количества воздуха подаваемого в помещение.

Изменение подачи воздуха производят либо включением (выключением) дополнительных вентиляторов, либо изменением их режима работы. В последнем случае это достигается изменением частоты вращения рабочего колеса вентилятора. При повышении температуры выше нормы (в тёплый период года) и относительной влажности ( в холодный период) частоту вращения электродвигателей вентиляторов увеличивают; при уменьшении температуры внутреннего воздуха или относительной влажности - снижают.

Система автоматического регулирования должна обеспечить поддержание оптимальной температуры с точностью (30 С в помещении для крупного рогатого скота, (20 С - для свиней и птиц, ( 10 С -для молодняка всех видов животных.

Регулирование тепловой мощности системы отопления и вентиляции производят изменением тепловой мощности калориферов.

Регулирование по температуре дополняют регулированием относительной влажности воздуха в помещении путём изменения подачи воздуха.

Одним из примеров автоматизированной системы вентиляции, отопления и увлажнения животноводческого помещения является оборудование «Климат-3» (рис.2), где используют отопительно-вентиляционный агрегат 8,11,12, осевые вентиляторы 4, станцию управления 2, датчики температуры воздуха 5 для визуального, рабочего и аварийного контроля и влажности 6.

Рис. 2. Автоматическая система «Климат-3»:

1 - пульт управления; 2 - станция управления; 3 - выключатели; 4 - вытяжные вентиляторы; 5 - датчики температуры; 6 - датчики влажности; 7 - животноводческое помещение; 8 - приточный вентилятор; 9 - бачок; 10 - электромагнитный клапан; 11 - увлажнитель; 12 - калорифер; 13 - датчик температуры воды; 14 - регулирующий клапан.

Температуру помещения регулируют изменением теплопроизводительности калорифера при открытом и закрытом клапане 14 горячей воды типа ПР-1М. Чтобы предупредить замораживание калорифера при температуре обратной воды +30( С, температуру контролируют датчиком 13 типа ТУДЭ-2.

При необходимости увлажнения воздуха вода из бачка 9 через электромагнитный клапан 10 типа СМВ-25 поступает к трубоувлажнителю и разбрызгивается им в поток подогретого воздуха. Для осушения воздуха в помещении увеличивается воздухообмен при возрастании угловой скорости вентиляторов.

Вытяжные вентиляторы 4 забирают загрязнённый воздух равномерно из разных точек помещения.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

СИСТЕМ МИКРОКЛИМАТА

Значимость технологического процесса обеспечения в животноводческих и птицеводческих помещениях оптимального микроклимата с позиции энергопотребления иллюстрирует таблица 1, в которой представлена ориентировочная структура  годовой потребности энергии животноводческих и птицеводческих ферм (1(. по основным технологическим процессам.

Таблица 1

Ориентировочная структура энергопотребления

животноводческих и птицеводческих ферм.

Технологический процесс

Доля от общего годового

| энергопотребления,% |
| --- |
|  | Крупный рогатый скот | Свиньи | Птица |

Освещение, водоснабжение, кормоприготовление, раздача кормов, навозоудаление, сборка яиц .

Подогрев воды.

Доение и первичная обработка молока.

Вентиляция помещений.

Обогрев и облучение молодняка.

Подогрев вентилируемого воздуха.

5...10

5

5

20

5

35

10...15

-

-

30

20

40

15

-

-

30

10

45

Анализируя приведенную структуру, можно сделать вывод, что независимо от вида животных и возраста на долю обеспечения микроклимата приходится от 50 до 70% годового энергопотребления. Основная доля годовой энергии потребляемой системами микроклимата, приходится на холодное время года, когда система покрывает возникающий в помещениях дефицит тепла.

В этой связи представляет интерес анализ составляющих теплового баланса помещения в зимний период, который позволяет выявить пути и способы снижения энергоёмкости систем обеспечения микроклимата и годовой потребности в тепле.

В общем виде уравнение теплового баланса животноводческого помещения имеет вид:

Qот + Qжив = Qогр + Qисп + Qвент

где Qот  -  мощность системы отопления, Вт;

Qжив-  тепловыделения животных, Вт;

Qогр -  теплопотери через ограждающие конструкции здания, Вт;

Qисп -  теплопотери на испарение влаги с открытых и со смоченных

поверхностей, Вт;

Qвент - расход теплоты на нагрев приточного воздуха, Вт.

Правая сторона уравнения представляет теплопотери, левая - теплопотсупления.

Анализ составляющих уравнения теплового баланса для различных типов животноводческих и птицеводческих помещений показывает, что теплопотери складываются из теплопотерь через ограждающие конструкции, теплопотерь на испарение влаги с открытых и смоченных поверхностей, расхода теплоты на нагрев приточного воздуха.

Теплопотери через ограждающие конструкции составляют в процентах от общих теплопотерь помещения ориентировочно в коровниках - 32%, свиноводческих помещениях - 24...54%, птицеводческих - 9,5...13,2%. Теплопотери на испарение влаги с открытых и смоченных поверхностей здания незначительны и составляют 1,6...3,1% от общих теплопотерь здания. Поэтому оптимизация технологии содержания животных и птиц с целью снижения теплопотерь на испарение позволяет лишь незначительно снизить расход тепловой энергии в животноводческих помещениях.

Основная же доля теплопотребления приходится на нагрев приточного воздуха, которая составляет в коровниках 35%, свинарниках - 40%, птичниках - 45%. Большее относительное теплопотребления на нагрев приточного воздуха в птичниках обусловлено потребностью в большом удельном воздухообмене на единицу живой массы в виду того, что у птицы более интенсивный обмен веществ и по сравнению с животными выделяется в 4...6 раз больше вредностей на единицу живой массы (водяных паров, углекислого газа).

Анализ теплопотерь животноводческих и птицеводческих помещений показывает, что энергоёмкость процесса зависят от степени теплоизоляции здания, уровня воздухообмена (который в свою очередь, зависит от уровня температуры и относительной влажности наружного и внутреннего воздуха и тепловлагогазовыделений  животных и птицы), количества испаряющейся влаги с поверхностей здания. Поэтому снизить теплопотери здания и энергопотребления систем обеспечения микроклимата можно только комплексом мероприятий: рационализацией объектно-планировочных решений зданий; улучшением теплозащиты зданий; снижением энергозатрат на вентиляцию и подогрев приточного воздуха за счёт утилизации тепла удаляемого воздуха; повышением уровня автоматизации систем  микроклимата; применением эффективных способов воздухораздачи.

Немаловажным фактором снижения энергозатрат на создание микроклимата является уточнение норм тепловлаговыделений животных и птицы и нормативных параметров воздушной среды помещений.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт о лабораторной работе должен содержать:

1. Тему и цель занятия.

2. Краткие теоретические сведения о тепловом режиме животноводческого помещения .

3. Применяемое оборудование для регулирования теплового режима животноводческого помещения.

4. Принцип автоматизации отопительно-вентиляционного оборудования.

Пути снижения энергопотребления систем микроклимата.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое тепловой режим животноводческого помещения и какие элементы он включает?

Сколько систем характеризует состояние воздушной среды в животноводческом помещении?

Сколько факторов формирует микроклимат животноводческого помещения?

Какое оборудование применяется для отопления и вентиляции животноводческих помещений?

Какие основные параметры микроклимата подлежит регулированию?

С какой точностью регулируется температура в животноводческих помещениях ?

Какое оборудование используется в автоматической системе  «Климат-3»?

Как записывается в общем виде уравнение теплового баланса животноводческого помещения?

На что приходится основная доля теплопотребления в животноводческом помещении?

Какие факторы необходимо учитывать, чтобы снизить энергопотребление в животноводческом помещении?

ЛИТЕРАТУРА

Балаханов Ю.М., Степанова Н.А. Оборудование и пути снижения энергопотребления систем микроклимата. М. 1986.

Яковчик Н.С. и др. Энергосбережение в животноводстве. Барановичская типография. 1998.

Богданович П.Ф., Григорьев Д.А. Основы энергосбережения. Курс лекций.-Гродно, 2004.

# Text boxes

Lуд; Qуд; Wуд

п

Qср

ок

Qс.р

Qж; Wж

ок

Qпот

по

Lок

п

Qпот

уд

Lок

Lпр; Qпр; Wпр

ст

Qпот

пл

Qпот

Wиспп

Qиспп

пл

Qпот

ок

Qпот

ст

Qпот

п

Qпот

п

Qс.р

ок

Qс.р

уд

Lок

пр

Lок

На слив

8

4

5

6

7

5

Горячая вода

10

Тёплый воздух

11

Наружный воздух

+30

1

2

12

13

На слив

14